## Slide 1: Sistema de retroiluminación
Alfonso García de la Santa Medina
Marina Alcántara Ibáñez
Sergio Bustos Ramírez
David Subires Parra
José Luis Bustos Ramírez

## Slide 2: Contenidos
Planteamiento y Objetivos del Proyecto
Investigación del Entorno del Proyecto
Hardware Escogido
Montaje y Pruebas
App“Adalight Control”

## Slide 3: Planteamiento y objetivos
Nuestro principal objetivo es diseñar un sistema de retroiluminación, el cual muestre en los LEDs el color predominante en la zona correspondiente alrededor del marco de la pantalla para conseguir iluminación ambiental coherente con la imagen mediante el reflejo de los LEDs en el fondo.
Se pretende que sea compatible con el Sistema Operativo, y sea válido para cualquier tarea/programa.

## Slide 4: Investigación del entorno del proyecto
Estudio de las tecnologías existentes
  Privativas: Ambilight (PHILIPS)
  Open Source: Adalight, PaintPack, AmbiLED… (Aftermarket packs)
    Librerías: FastLED, LEDStream, LedControl…
    Apps: AmbiBox, Processing Sketches (Aftermarket packs)…
Establecimiento de la base del proyecto
  Arquitectura del controlador: AVR (ATMega32U4)
  Librería de control LED: FastLED
  Protocolo de comunicación del controlador: Adalight
  Controladoras LED integradas: WS2813

## Slide 5: Hardware
1 x Arduino Leonardo

## Slide 6: Hardware
1x Fuente de alimentación de 50W, 5V, 10A
Tira de LED WS-802813 de 3 metros y con una densidad de 30 LED/m

## Slide 7: Hardware
Se realiza el montaje de la tira LED en la cubierta trasera del monitor.
Se conectan las tiras LED a los pines de Arduino y la fuente de alimentación.

## Slide 8: Montajes y pruebas
Primer test, montaje improvisado en monitor Acer de 19”
Primera prueba del software AmbiBox:

## Slide 9: MONTAJES Y PRUEBAS
Montaje provisional en televisor LG de 32”

## Slide 10: Montajes y pruebas
Montaje provisional en televisor LG de 32”

## Slide 11: Montajes y pruebas
Montaje provisional en televisor LG de 42”
Ambibox en uso:

## Slide 12
Montajes y Pruebas
Montaje provisional TV LG de 42”
Ambibox en uso:

## Slide 13: App “ADALIGHT CONTROL”
App para Sistemas Operativos Windows
Desarrollada en C#
Funcionalidades
  Control de número de LEDs en la tira
  Color de la tira completa
  Control individual de LEDs
  Funcionalidad Colorswirl
IDEs
  Visual Studio Community 2015

## Slide 14: pruebas y depuracióN

## Slide 15: pruebas y depuración

## Slide 16: pruebas y depuración